# Автоблокировка

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

Это устройство предназначено для трехзначной световой сигнализации занятости пути и подачи соответствующих напряжений на блок участок

а) перед зеленым-- нормальный ход

б) на жёлтый-- замедление хода

в) и стоп --на красный

Как оно работает?

Исходное состояние системы следующее - горят зеленые огни и на всех блок участках

Подано напряжение максимального хода.

При включении питания триггеры переходят в исходное состояние при помощи дифференцирующей цепочки R1,C1 ,при этом на прямом выходе элементаD1.2 устанавливается лог.0, а на прямом выходе элемента D4.1 устанавливается лог.1

Которая через логический элемент D3.1: зажигает зеленый свет, подается на R входы триггеров DD1.1,DD2.1, тем самым подключая блок участок к источнику питания 12V.

Также через диод VD3 сбрасывает триггер DD2.2 , тем самым подключает блок участок через нормально замкнутые контакты реле Р3 к питанию через автоблокировку.

Предположим, что поезд проследовал  с первого блок участка на второй.

Соответственно сработал датчик 2 и через блок формирования импульса , выполненного на элементе DD1.2. подаётся сигнал на  вход счётного триггера D4.1.Триггер переключился и на инверсном выходе появилась логическая «1».

Эта 1-ца подаётся:

-- На R-вход предыдущего  триггера , тем самым сбрасывая его в исходное состояние.

На вход лог. элемента D3.2 , с выхода которого, через ключ, зажигается красный свет на светофоре2 .Также , с выхода D3.2 сигнал подается на R вход  RS- триггера D2.2

, тем самым  снимаем напряжение  с разрешающего участка.И на  S-вход микросхемы D1.1 (которая управляет напряжением на основной части блок участка)

Подавая половинное напряжение на блок участок.

--   На предыдущий блок управления тем самым включая желтый сигнал на предыдущем светофоре.

На  элементах D3.1 ,D3.4   собран узел блокирующий одновременное загорание

Зеленого и желтого огней на одном светофоре

Так же я дополнительно ввел выключатель S1 включающий  режим МАНЕВРЫ и зажигает красный на светофоре